采购需求

除招标文件推荐的参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐的参考品牌相当或优于的产品参加。

一、天屿景区扶梯喷雾设备（含安装）采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷雾设备机组 | 喷雾设备机组安装54L； 1、不锈钢304防雨雾森控制机柜，长*宽*高：900cm*600cm*900cm； 2、人造雾高压柱塞泵组54L，机组内部系统构成：控制雾森大小及厚度，含水冷式，高压发生装置、自动反冲洗装置、无水保护装置、自动压力调整 装置支持手动、 自动、无人自动值守模式； 3、8级静音电机 5.5KW； 4、不锈钢304水箱，尺寸：长*宽*高 800*200*300mm，反冲洗装置； 5、机柜内调压阀，二级过滤器，上液位、下液位，高压发生装置，压力表，高压出雾水管等配套； 6、智能控制系统； 7、机柜C25混凝土基础，1100*800*200mm（模板安拆费） | 组 | 4 | 高压柱塞泵参考品牌：慧星、英特、霍克。 电机参考品牌：ABB、西门子、戴姆勒。 |
| 2 | 喷雾设备机组70L | 喷雾设备机组安装70L； 1、不锈钢304防雨雾森控制机柜，长*宽*高：900cm*600cm*900cm； 2、人造雾高压柱塞泵组54L，机组内部系统构成：控制雾森大小及厚度，含水冷式，高压发生装置、自动反冲洗装置、无水保护装置、自动压力调整 装置支持手动、 自动、无人自动值守模式； 3、8级静音电机 7.5KW； 4、不锈钢304水箱，尺寸：长*宽*高 800*200*300mm，反冲洗装置； 5、机柜内调压阀，二级过滤器，上液位、下液位，高压发生装置，压力表，高压出雾水管等配套； 6、智能控制系统； 7、机柜C25混凝土基础，1100*800*200mm（模板安拆费） | 组 | 1 | 高压柱塞泵参考品牌：慧星、英特、霍克。 电机参考品牌：ABB、西门子、戴姆勒。 |
| 3 | 水雾喷头（含喷头座） | 1、水雾喷头，CF-15R，厚雾 室外降温； 2、焊接喷嘴座，∅12,带丝口立管、不锈钢304 | 组 | 1074 |  |
| 4 | 冷排管制作安装 | 1、高压冷雾管道，含管件； 2、φ12,壁厚：1.2mm,不锈钢304； 3、管道紧固件及卡扣制作、安装 | m | 690.00 |  |
| 5 | 管道立管支架 | 1、热镀锌方管立管支架； 2、规格：40*40镀锌方管组合件 高度2.2M； 3、与基础钢板可靠焊接 | 套 | 182 |  |
| 6 | 人造草皮铺装 | 1.2cm厚人造草皮铺装； 2.草皮规格：2cm厚加密春草，万能胶固定 | m2 | 700.00 |  |
| 7 | 材料二次搬运及其他防护安全措施费 | 1、材料二次搬运及其他防护安全措施费 | 项 | 1 |  |

二、其他商务条款：

1、付款方式：安装完毕验收合格后支付至合同价的85%，结算报审计完成后支付至审计价的95%，余款质保期结束后一次性结清。

2、供货期：按业主单位要求，分批供货安装。

3、质保期：2年。

4、本次招标代理服务费由中标方承担，专家评审费用由采购方承担。