淳安县工人文化宫房建和室外工程

文

明

施

工

专

项

方

案

浙 江 骏 兴 建 筑 有 限 公 司

二O二一年六月

目  录

第一章 文明施工工程概况、组织管理机构	1

第二章  文明生产责任	3

第三章、建立和完善文明施工的各项管理制度	3

第四章、文明施工监督管理	4

第五章 文明施工的目标	4

第六章 文明施工措施	5

一、施工区域划分	5

二、施工现场围墙	5

三、施工现场标志牌	6

四、临时设施布置	6

（一）宿舍	7

（二）厕所	8

（三）公共场所	8

（四）钢筋加工区、搅拌站	8

（五）作业区	8

五、成品、半成品、原材料管理	8

六、现场卫生管理	9

七、夜间施工噪音控制及防扰民措施	10

(一)夜间施工及噪音控制措施	10

(二)对周边环境的保护	11

（三）实行工地洗车制度	12

# 文明施工工程概况、组织管理机构

一、工程概况

工程名称：淳安县工人文化宫项目

工程地点：杭州市淳安千岛湖镇

建设单位：淳安县总工会

监理单位：浙江蟠龙工程管理有限公司

施工单位：浙江骏兴建筑有限公司

设计单位：天尚设计集团有限公司

地勘单位：浙江化工工程地质勘察院有限公司

本项目位于淳安千岛湖镇珍珠半岛，北面临近珍珠大道，周边侧为山体。总用地面积9840.78平方米;总建筑面积10609平方米，占地面积3705平方米，总高度23.95米。其中文化宫占地面积3585平方米，地上建筑面积10116平方米，地下建筑面积373平方米，配电房占地面积120平方米，建筑面积120平方米。

1、编制依据

依据国家和地方制定的与建设工程有关的法律法规，规范规程，标准条文，公司贯彻质量，环境，职业健康安全管理体系文件，以及有关安全管理制度，对该工程进行文明施工，安全生产管理。具体文件如下：

- 《中华人民共和国建筑法》

- 《中华人民共和国合同法》

- 《建筑施工安全检查评分准》

- 《建设工程安全生产管理条例》

- 《杭州市建设工程文明施工管理规定》

文明施工是建筑企业社会形象的窗口，它是施工现场综合管理水平的具体体现，文明施工生产应贯穿于项目施工管理的整个过程。通过现场环境和文明施工管理不仅仅提供一个舒心的工作环境，达到环境职业健康安全管理的要求，更重要的是减少安全事故隐患，提高工作效率，保证工程质量，维护城市市容、市貌环境卫生，同时树立企业的良好形象。因此项目经理部应建立完善的文明施工管理体系、管理制度和岗位职责。

为实现文明施工目标，必须完善组织机构，明确相关职责，为现场文明施工的开展奠定组织保证。建立以项目执行经理为组长的文明施工管理领导小组。各职能部门、各劳务队伍、各分包队伍及管理人员均为小组成员；同时还应落实各级管理人员文明施工生产岗位责任制，各负其责，各尽其能。文明施工管理机构见下表所示：

组  长：刘卫东

副组长：余琳娟

成  员： 余清玉、徐建兵、童建兵

# 第二章  文明生产责任

(一)项目经理负责建立文明施工管理机构，确保文明施工目标的实现；

(二)项目主体工长具体负责文明施工管理工作的实施；

(三)综合技术组负责编制文明施工措施；

(四)土建施工组和安装施工组负责本区域内的文明施工；

(五)综合服务负责办公及生活区域的文明施工工作；

(六)材料管理组负责现场材料的文明施工管理和落实；

(七)设备管理部负责现场机具的文明施工管理及落实。

# 第三章、建立和完善文明施工的各项管理制度

文明施工不仅涉及到每位员工的生产、生活及工作环境，更主要的是本项目周边已有建成的住宅小区，文明施工程度如何，将对周围环境造成很大的影响。因此建立和完善文明施工的各项管理制度是保证文明施工生产正常开展的重要条件，根据本项目的具体条件，将建立以下文明施工生产管理制度。

（一）门卫管理制度。

（二）生活区管理制度。

（三）项目文明施工生产定期检查制度。

（四）施工现场平面管理制度。

（五）项目办公室管理制度。

（六）建筑材料管理及仓库管理制度。

（七）施工现场环境卫生管理制度。

（八）施工机具平面布置管理及维护保养制度。

（九）成品保护管理制度。

（十）消防管理制度。

# 第四章、文明施工监督管理

(一)文明工地的管理：由公司定期组织，每月检查一次，检查组由公司领导带队，各部门参加，检查完后进行评定，奖优罚劣。

(二)公司各部门要经常对施工现场以及临设工程进行检查指导。公司对后勤部、保卫部负责宿舍、办公室、会议室、食堂、卫生间、门卫、生活区等的检查；材料部对施工现场的成品、半成品、原材料堆场、仓库、扣件房等进行检查；质安部、工程部负责对施工现场的文明施工进行检查。

(三)项目经理对施工现场的文明施工负直接责任，要布置安排好文明施工工作，每月组织项目部文明施工管理领导小组进行一次检查，及时纠正不符合文明施工标准的现象、环境及人员的违规行为。

(四)项目部所有员工必须保证在自己工作场所和所管区域符合文明施工标准，凡不符合标准要素的均属失职行为，对于失职行为轻微的予以整改，严重的要受到处罚。

# 第五章 文明施工的目标

项目经理部应根据文明施工分工及责任，做好日常生产、生活中的文明生产工作，把各项文明生产制度和措施落实到实处，认真贯彻落实《建设工程现场管理办法》，严格按《建设现场文明施工检查评分标准》进行检查评分，争创“文明工地”。

# 第六章 文明施工措施

本工程本着“服务生产，经济节约”的原则，根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）有关规定的要求，结合现场实际情况和不同阶段各专业工程施工对场地的要求，对照施工组织设计总平面图，对施工现场进行合理布置。整个施工现场分成施工区、办公生活区，详见施工总平面布置图及生活区布置图（附图）。

## 一、施工区域划分

本工程施工现场分施工生产作业、办公生活两个区域。

1、在施工生产作业区，根据施工生产的需要，施工时应分阶段合理布置砂堆场、砖堆场、水泥库房、钢筋原材堆场、钢筋加工场、钢筋半成品堆场、模板堆场、木枋架料堆场、材料库房、消防水池、茶水桶等；施工主要机械设备有：1台塔吊、钢筋及木工机械、搅拌机械等。生产区域场地全部硬地化，主要道路按载重汽车要求硬地化。

2、办公生活区域设有办公室、职工宿舍、职工活动室、食堂、厕浴间、吸烟室、消防水池、茶水桶等，建立卫生责任制、急救措施，设置保健医药箱、急救器材，培训急救人员，开展卫生防病宣传教育。生活区内办公室前面摆放花盆，美化办公及生活区域。现场主要运输车道实行硬地化，未做硬地化的空余场地进行规划，种植四季常绿花木，减少粉尘，以美化环境、陶冶情操。

## 二、施工现场围墙

本工程大门采用铁质不透亮双扇门，门扇上按公司要求设公司标志及名称外表漆成银白色。高度：围挡高度不低于 2.5 米，不高于 4 米； 材料：砌体选用烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖的强度等级不低于 MU10，砌筑砂浆和墙面粉刷砂浆强度等级不应低于 M5；采用小青瓦压顶； 美化：采用手绘或仿真假草皮美化，公益广告面积不少 于墙体总面积的 30%；

## 三、施工现场标志牌

1.工地出入口应设置实名制通道，人车分流，大门坚固、 美观，立面无破损，无污渍；

2.落实“七个一”工作，即“一人”—交通安全员、“一 灯”—路口高杆灯、 “一带一灯一牌”—安全减速带、曝闪 灯、警示牌、“一闸”—汽车道闸、“一监控”—动态视频监 控；

3、施工现场入口大门柱上一侧设“杭州西城建筑工程有限公司”的公司标志和名称，一侧设本项目经理部名称。

4、施工现场入口大门右侧围墙上设“五牌一图”，包括工程概况、文明施工管理牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、施工总平面图。大门左侧围墙上设一组适合公司及本项目情况的标语。

5、施工场地内各不同施工区域悬挂相应的标志牌，不得随意悬挂与该施工区域无关的标志牌。

## 四、临时设施布置

现场临设的搭建：施工现场作业区和办公生活区临时设施应按国家和当地主管部门对文明施工的要求进行设置。根据施工总平面布置图，在测量的基础上，具体确定各临设的尺寸和相对位置，放线搭建或布置，包括办公室、库房、钢筋加工场的设备等各种机械设备。

现场设有的临时建筑物、构筑物包括办公室、宿舍、食堂、仓库、厕所、淋浴间及消防设施等。要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，不得使用竹架、石棉瓦、油毡等。

办公室及宿舍厕所、淋浴间等安排专人负责清扫、管理，做到整洁干净。宿舍应具备良好的防潮、通风、采光等性能，人均床铺面积不小于2平方米。室内按设计安放铺位、鞋架、衣架等。具体措施如下：

# （一）宿舍

1、凡住宿人员经项目经理部同意并由班组长定位居住，杜绝用各种材料隔拦，保持床面统一整洁，严格执行挂牌制度，以便随时检查。

2、宿舍人员安排以班为单位，每间宿舍门口左上方挂由项目部统一制作的门牌，门牌上注明宿舍班名、所住人员及负责人。

3、宿舍内一律采用上下铺，每铺睡一人，宿舍内员工的行李及日常用品要按要求统一摆放。

4、集体宿舍严禁留宿家属和非本工地人员。

5、宿舍内严禁停放单车，行李箱应尽可能精减。

6、宿舍内严禁使用电炉、煤油炉、电饭煲、电水壶，杜绝在宿舍内做饭烧水。严禁在宿舍内乱拉乱接电线、乱扔烟头。

7、宿舍内要保持清洁卫生，排好卫生值班表，每天按表安排人员负责宿舍卫生。

8、宿舍内要保持安静，不得打架、赌博。

### （二）厕所

1、地面铺防滑地砖，墙裙2.2m高贴白色瓷片，大小便槽、蹲位隔断贴白色瓷片。其余墙面及天棚刷白色涂料。

2、不准随地大小便，严禁在厕所内倒剩饭剩菜及垃圾。

3、大便槽设自动冲洗系统。厕所每天必须用水冲洗四次以上，严禁有杂物粪便。每周必须消毒杀虫一次。

# （三）公共场所

公共场所设垃圾箱，专人负责清扫，垃圾及时外运，保证无积水、无污物、无四害、无乱张贴，做到整洁有序。

# （四）钢筋加工区、搅拌站

1、钢筋加工场和搅拌站要搭设防雨棚，不许露天作业。

2、机具摆设整齐、机身整洁，标记编号明显，安全装置灵敏有效；机棚内外干净，操作方便；搅拌站挂牌搅拌，当班搅拌完后要及时清理。

3、机具要定人定机操作，定期做好机具保养。

4、场地清洁、整齐、有序，无积水、垃圾，保障场地安全有序。

## （五）作业区

1、保证材料分类堆放整齐，做好材料标识工作。

2、工人操作要做到当班工完、料净、场清。

# 五、成品、半成品、原材料管理

(一)库存物资按货架号、货位号、货架层号分类放置，由库管员确定并挂牌标识，做到账、物、卡相符。不合格的物资必须做出“不合格品”标识。

(二)按施工总平面布置图所确定的区域堆放的成品、半成品材料及架具，必须堆放整齐，挂牌标识。标识的内容包括材料名称、进场时间、规格（牌号）、执行标准、产地、进场数量和检验状态。

(三)热轧钢筋必须分类架空堆放，便于标识；砂石集中堆放，底脚边无散乱砂石；砌体材料归类成垛，堆放整齐。

(四)施工设施设备、模板、架料集中堆放整齐，模板应保证放稳，角度正确，不易倾覆；脚手扣件分类分规格集中存放；架料必须搭设架子分类堆放，保证一端整齐。

(五)构配件及特殊材料应分类集中堆放，整齐成线，木制品应防雨、防潮、防火，其它特殊材料也必须按要求保管。

(六)易燃易爆物品必须分类存放，配备足够的消防设施。

## 六、现场卫生管理

（一）施工现场内严禁有垃圾（如烟头、烟盒、塑料瓶、废纸、包装材料及其他垃圾），设置两名清洁人员：1人负责施工作业区域卫生，另1名负责生活区域卫生。

（二）办公区、厕所等卫生要求设置和管理，做到厕所无臭味，垃圾分类：分类准确、设施到位、定人定责；保洁到位：定人定时保洁，垃圾及时清运；

（三）施工现场设茶水房和茶水桶，做到有盖加锁，配杯子，并有明显标志。夏季施工时应保证防暑降温茶水的供应；要作业区出入口用架管搭设简易有盖茶水房。

（四）工地办公生活区域设置卫生所，配置急救药品，并应设置经培训的急救人员，以便随时为职工提供医疗服务，同时还应开展卫生防病宣传教育。

（五）生活垃圾由清洁员定时收集，在垃圾车来之前倾倒入桶，以便及时拉走，并注意保持垃圾桶及其场地的卫生。

（六）建筑物楼层上及地面上的建筑垃圾采取集中堆放并及时清运，做到工完场清，以保证施工现场的清洁，在进行建筑垃圾清扫时，应洒水湿润，防止尘土飞扬而影响环境卫生。

（七）除“四害”由后勤部和辖区居委会联系，积极配合居委会的除“四害”工作。

（八）施工现场生产、生活污水，须经二次沉淀后才能排入地下市政管网。施工废水循环利用的，应建立循环使用台账；排放进市政管网的，应办理施工临时排水证。严禁偷排、乱排。

## 七、夜间施工噪音控制及防扰民措施

在开工前，了解周围环境情况，与工地所在办事处联系、沟通，达成谅解，并采取有效措施尽可能减少在施工中的“扰民”，进而减少施工过程中的“民扰”，使工程施工顺利进行。

### (一)夜间施工及噪音控制措施

1、施工中采用低噪音的施工机械、施工工艺和施工方法。

2、建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限制值时，我公司应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

3、在满足技术的前提下，合理安排施工工序，把噪声和振动大的工序安排在白天施工，对结构体积大的砼浇筑应适当增加机械投入，尽可能在白天浇筑完毕。一般情况下严禁在中午和夜间进行生产噪音的建筑施工作业(中午12时至下午2时、晚上11时至第二早上7时)。对在施工出现不能中断的技术原因和其它特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，我公司将向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工。

4、在施工场地外围进行噪音监测。对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施减少噪音，如切割金属和锯模板的场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

5、注意夜间照明灯光的投射，在施工区内进行作业封闭，尽量降低光污染。

6、砼浇捣时严禁振动钢筋，防止产生噪音。钢筋吊运时注意轻拿轻放，不得乱扔、乱抛而产生很大的噪音。

7、工人上下班时不得大声喧哗，公司车队及砼车进出工地时先停在附近地区，不得一次停靠数辆车而造成交通堵塞。项目部每天派专人值班、指挥，始终如一地保持良好的秩序。

8、教育员工注意仪表，维护公司形象。与周围居民和睦相处，有事通过项目部领导出面协商，发现有与居民吵架者立即调离项目部并严加惩处。

### (二)对周边环境的保护

1、对周边设置的沉降观测点，每天安排专人观测一次，做好记录；暴雨、台风过后立即观测，并察看现场四周围墙、护壁等设施有无开裂、倾斜等现象，做好记录。发现问题及时向有关部门报告，并采取措施，保证设施的安全。

2、合理安排施工进度，缩短地下室施工工期，早日回填土方，减少深基坑对围墙的影响。

3、采取有效措施保护施工现场周围地下管线，尤其在重型车辆的出入口处。施工现场及周围不得随意开挖，如地下管网被损坏，应及时会同有关部门修复。

4、现场污废水需经沉淀后，方可排入市政管网，避免堵塞管道。

5、施工现场周围搭设安全保护措施。现场工人不得随意向围墙外乱扔、乱抛垃圾、脏水，维护现场及周围道路畅通、整洁，保护好周围绿化、道路等设施。

6、对易燃、易爆和有毒物品，应及时入库，专库保管，加设明显标志，建立严格领退料手续并配备足够的灭火器具。

### （三）实行工地洗车制度

1、为防止将建筑工地的渣土带入城市街道，影响市容市貌，出入口必须硬化处理，确保无破损、坑洼、积水、积 泥、沉降；及时清洗，防止污水外排、乱排。在工地出入口建立洗车台，对驶出工地的车辆进行清洗。

2、实行密闭运输，以解决建筑材料和建筑渣土运输中滴、洒、漏的问题，一旦出现滴、洒、漏的问题，应立即进行清除，并自觉当地市容管理部门的管理。

八、粉尘控制措施

1.裸土覆盖：24 小时以上不施工的裸土区域应采取覆盖措施，必须使用环保型聚酯防尘布（俗称土工布，材质重量应不低于 120 克/平方）覆盖；覆盖应平整规律密实，做好材料与材料之间的衔接固定。

2.降尘措施：

（1）雾炮：施工现场设置雾炮不少于 2 个（其中每个土方开挖面不少于 1 个）；

（2）围挡喷淋：围挡设置全包围喷淋。要求面向工地内部、喷力足够大、扇面形、呈雾状；

（3）塔吊喷淋：原则上每个塔吊应设置塔吊喷淋，旋转半径重复的，可选择其中一台设置；

（4）外架喷淋：每幢至少设置 1 道全包围喷淋（确因安全等原因无法设置全包围喷淋的，应采用移动式喷淋设施进行降尘）；

（5）基坑喷淋：基坑周边应设置全包围喷淋；

（6）洒水车辆：不少于 1 辆

九、现场安全、保卫

(一)成立治保组，成员由治安积极分子，共产党员、共青团员负责人组成。

(二)成立义务消防队，成员由保卫人员，懂业务的职工和民建队人员组成。

(三)在办公区入口设立常用报警电话牌，内容如下：

报告火警：119    报警服务台：110     医疗急救：120

(四)现场管理人员和各类操作人员要戴不同颜色安全帽，以示区别。

1、施工管理人员戴红色安全帽

2、特种作业人员戴蓝色安全帽

3、生产班组作业人员戴黄色安全帽

4、质安员戴白色安全帽

(五)施工现场的管理人员、作业人员配戴不同的工作卡，工作卡有本人相片、姓名、单位盖章、职务或工种。

1、建设、监理人员戴红色工作卡

2、施工管理人员戴绿色工作卡

3、生产班组作业人员戴白色工作卡

4、分包单位人员戴黄色工作卡

(六)外来人员的管理由项目部、保卫部把关，坚决做到五证不全不用：即无身份证不用，无劳务许可证不用、无计划生育证明不用，无担保人不用，无暂住证不用，并逐个建立花名册登记。计划生育的管理由公司有关部门配合项目部实施。

(七)保卫、劳资、质安员对外来人员进行法纪和文明教育，现场规范教育、安全生产教育、防火防盗教育、思想品德教育。

(八)进入施工作业区必须戴安全帽，佩戴工作卡，进入施工现场必须有工作卡，公务人员可由本公司有关人员陪同下进入，无人陪同的公务人员由值班保卫迅速联络有关部门。来访人员向值班人员出示有效证件，填写登记后方能进入施工现场。值班保卫有权阻止无有效证件人员、不能证明身份的来访人员进入施工现场。

(九)门卫实行每天24小时值班，门卫值勤期间，不得以任何理由调至其它工作岗位。门卫必须严格按门卫制度执行，不得擅离工作岗位，衣着整洁，动作规范，使用文明礼貌语言。