2018年淳安县氯甲烷泄漏

事故应急救援

（征求意见稿）

演

练

方

案

淳安县安全生产监督管理局

编      制

注    意    事    项

由于此次为氯甲烷泄漏事故应急救援演练，演练现场属于安全防范区域，所有进入演练现场人员必须服从指挥。

一、所有车辆由工作人员引导停放至指定位置。
    二、禁带火种，严禁吸烟。

三、为保证演练效果，体现事故救援过程的严肃性，演练开始后请参演和观摩人员关闭手机、严禁抽烟，禁止一切火种进入抢险作业现场。

四、遵守演练现场的其他规定。

杭州天道实业有限公司简介

杭州天道实业有限公司是一家专业从事热稳定剂产品生产的市级高新技术企业。主要生产甲基锡热稳定剂、中间体等系列产品，年生产能力3000余吨。公司成立于2004年10月，由香港汇信国际贸易有限公司和新加坡慕天私人有限公司共同出资筹建。注册资金225万美元。公司现有9个部门和车间，现有员工40余人。占地面积27000多平方米，资产总额8000余万元。

公司产品生产中所使用的氯甲烷、四氯化锡、氨水溶液、氮气（压缩的）为危险化学品，故企业为危险化学品使用单位。公司厂区三面环山，周围人员分散，企业的安全生产、环境保护不会直接影响周围人群的安危。

氯甲烷是我公司的主要原料之一，采用储罐方式储存，其中30m3的储罐1个，储罐区日常最大储存量约24吨，为公司1号危险目标。该场所主要安全设施有事故围堰、防毒面具、防化服、空气呼吸器、可燃气体报警仪器、有毒气体报警仪、室内消防箱、室外消防栓、室内消防箱、室外消防栓安全阀、压力表及液位指示计等安全装置和应急物资。公司所需生产用水、消防用水、生活给水均由鼓山工业园区自来水供给。

公司具有很强的安全管理意识。相关特种岗位从业人员均经特种作业及有关培训符合从业条件；生产场所具有完好的充装设备与设施；各项安全管理制度制定齐全，内容完整；各项事故应急救援预案完善，并定期开展实战演练。

目 录

杭州天道实业有限公司简介	3

应急救援演练方案	5

一、演练目的	5

二、演练时间及地点	5

三、模拟事故	5

四、演练科目	5

五、演练单位	6

六、应急组织机构	6

（一）指挥部组成	6

（二）指挥部职责	6

（三）指挥原则	7

（四）各职能组及工作职责	7

（五）指挥部成员单位主要职责	9

七、物资和装备	10

八、模拟事故情景简介	11

九、应急救援演练具体流程脚本	13

十、应急救援演练场地位置	35

十一、演练单位平面示意图	36

2018年淳安县氯甲烷泄漏事故

# 应急救援演练方案（征求意见稿）

## 一、演练目的

为了认真宣贯“生命至上，安全第一”思想理念，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防安全法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，以确保危险化学品泄漏事故发生时能迅速有效地进行应急救援，最大限度地减少人民生命财产损失。淳安县人民政府决定对我县危险化学品泄漏事故应急救援预案进行演练，检验危化品泄露应急救援预案的实际可操作性和有效性，进一步健全和完善我县危险化学品事故应急救援预案体系。

## 二、演练时间及地点

时间：2018年11月30日（暂定）

地点：杭州天道实业有限公司厂区内（千岛湖镇永兴路331号鼓山工业园区）

## 三、模拟事故

氯甲烷槽罐管道液相法兰垫片严重破损，氯甲烷大量泄漏。

## 四、演练科目

- 危险源控制：包括氯甲烷气体浓度稀释、驱散，法兰堵漏；

- 现场抢修：倒罐作业及专用工具完全修复；

- 伤员救护：现场救援人员急救处置（心肺复苏术）及转送。

## 五、演练单位

主办单位：淳安县人民政府

承办单位：淳安县安全生产监督管理局

淳安县公安局

协办单位：县宣传部、县市管局、县卫计局、县环保局、县交通运输局、县气象局、开发区管委会（青溪新城）、交警大队

参战单位：县消防大队、杭州天道实业有限公司

观摩单位：淳安县应急办、全县各乡镇、全县涉危企业

## 六、应急组织机构

本次演练设立应急救援指挥部，负责指挥、联络和协调各部门：

## （一）指挥部组成

总指挥：淳安县委常委、常务副县长       郑志光

副总指挥：淳安县安监局局长             童丰平

淳安县县府办副主任           何钰杰

淳安县公安局副局长           胡金河

现场总指挥：淳安县消防大队教导员       张光剑

现场总协调：淳安县安监局副局长         姜建军

参演单位：县安监局、县公安局、县宣传部、县市管局、县卫计局、县环保局、县交通运输局、县气象局、开发区管委会（青溪新城）、交警大队、县消防大队、杭州天道实业有限公司

## （二）指挥部职责

启动和终止《淳安县危险化学品事故应急救援预案》（淳安委 [2017]1号）；组织指挥救援队伍实施救援行动；设立控制救援组、伤员救治组、疏散警戒组、环境监测组、后勤保障组。

## （三）指挥原则

当危化品氯甲烷泄漏事故刚发生时，由杭州天道实业有限公司负责人任临时总指挥，组织现场救援工作，随着险情的变化，公司认定靠企业自身力量难以处置险情，请求启动更高一级应急预案。

县安监局接到报告后，立即组织力量赶赴事故现场，指导并参与现场救援。同时，根据险情及时报告县人民政府，建议启动《淳安县危险化学品事故应急救援预案》。应急救援预案启动后，成立应急指挥部。应急指挥部各成员赶到现场，向指挥部报到，接受指挥部协调指挥。

## （四）各职能组及工作职责

根据本次模拟场景及演习规模，本次应急救援演练设以下五个专业工作组，并各自承担相应工作职责：

| 职能组 | 成员 | 负责 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制救援组 | 消防大队 安监局 市管局 企业 | 消防大队 | 负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源并抢救被困受伤人员，根据危化品氯甲烷的化学性质，立即采用专用的防护用品及专用救援工具进行现场施救等。 |
| 伤员救治组 | 卫计局 企业 | 卫计局 | 负责在现场附近的安全区域设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院，根据伤情特点实施治疗与救护。 |
| 疏散警戒组 | 公安局 开发区 企业 | 公安局 | 负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散、及周围物资转移，并布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，对撤离现场工作区域的人员进行清点。 |
| 环境监测组 | 环保局 气象局 | 环保局 | 负责对水体、土壤和空气等进行环境即时监测，确定危险物质成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。 |
| 后勤保障组 | 宣传部 交通局 开发区 企业 | 交通局 | 负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送人员和抢险物资。宣传部负责把握舆论导向和事故信息发布。 |

其他成员单位根据救援专业组的要求，配合开展工作。

## （五）指挥部成员单位主要职责

县府办：承接危险化学品事故报告；请示总指挥启动应急救援预案；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；及时向市委、市政府报告事故和抢险救援进展情况；落实市委、市政府领导关于事故抢险救援的指示和批示。

安监局：负责县危险化学品事故应急救援指挥部的日常工作。组织全县应急救援模拟演习；负责建立应急救援专家组，组织专家开展应急救援咨询服务工作；对乡镇、部门及危险化学品从业单位制定的危险化学品事故应急救援预案进行备案。

公安局：负责制定人员疏散和事故现场警戒预案。组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理，参与事故调查处理。

宣传部：负责组织协调各新闻单位把握准确的舆论导向，及时发布事故信息。

交通运输局：负责制定公路、水路运输抢险预案。负责组织事故现场抢险物资和抢险人员的运送。

卫计局：负责制定救护应急预案。确定救护定点医院和受伤人员专业治疗方案，培训相应医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品。负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移。负责统计伤亡人员情况。

环保局：负责制定危险化学品污染事故监测与环境危害控制应急预案。负责事故现场及时测定环境危害的成分和程度；对可能存在较长时间环境影响的区域发出警告，提出控制措施并进行监测；事故得到控制后指导现场遗留危险物质对环境产生污染的消除。负责调查危险化学品污染事故和生态破坏事件。

市管局：负责制定特种设备事故应急预案。提出事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案，参加救援行动。

气象局：负责制定应急气象服务预案。负责为事故现场提供有关的风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料。

交警大队：负责制定交通处置的应急预案。负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

消防大队：负责制定危险化学品事故的灭火抢险救援预案。一旦发生危险化学品事故后，同有关部门密切配合，采取灵活的处置措施，参与事故现场火灾扑救，阻止易燃、易爆、有毒物质泄漏的进一步扩大，加强冷却、防止爆炸；事故得到控制后负责现场局部洗消工作，积极抢救被困人员。

有关乡镇、部门：配合县应急救援指挥部的救援行动。

## 七、物资和装备

1、堵漏及修复工具。（由消防大队和杭州天道实业有限公司共同落实）

主要工具和器具：堵漏专用夹具*1套、堵漏专用工具*1套（铜质扳手、锤子、螺丝刀等）、堵漏专用密封胶*1盒（1kg）、便携式可燃气体报警仪*1只、干粉手提灭火器（8KG）*4只、水龙带开花水枪*2套（演练过程中以实际工具为准）；

主要防护用品：全棉的工作服、耐低温的防护鞋、耐低温防护手套、耳罩、头盔（或带透明罩的安全帽）、面罩（透明面罩和防毒面具）、常用卫生用品（纱布、创口贴、绷带）（演练过程中以实际物品为准）。

2、消防车3辆。（由消防大队落实）

3、救护车2辆、担架2副、普通假人2个。（由卫计局落实）

4、演练区域外围警戒、交通疏导、私家车停放。（由公安局、交警大队和天道公司负责）

5、其他物资和准备：

（1）搭设主席台，设置背景墙幕，音响扩音设备1套，话筒5只，桌椅若干（由安监局负责）；

（2）危化品氯甲烷泄漏模拟物品：数量充足的干冰（固态二氧化碳）。（由杭州天道实业有限公司负责）

（3）演练横幅3条：“2018年淳安县氯甲烷泄漏事故应急救援演练”，“长一分应急能力，增十分幸福安康”，“居安思危抓演练，未雨绸缪保平安”各1条。（由安监局协同杭州天道实业有限公司负责）

7、现场布置：由安委办牵头，安监局、公安局、消防大队、杭州天道实业有限公司共同负责完成。

## 八、模拟事故情景简介

2018年11月30日14时30分许，杭州天道实业有限公司氯甲烷罐区贮罐根部首道液相法兰垫片破损，造成氯甲烷大量泄漏。安全巡检人员发现后，立即向公司领导报告。公司领导接到报告后，立即启动公司氯甲烷泄漏事故应急救援预案，组织应急队员赴泄漏点施救。

公司在抢险过程中，有人员冻伤、昏迷，受伤较重，情况危急。公司领导立即拨打119报警，并向县安监局汇报情况（报告中应说明事故单位、地点、现场伤亡情况、事故性质、危害程度、事故现状等）。县安监局接报后立即报告县政府并赶赴现场，分管安全常务副县长在了解相关情况后，宣布启动《淳安县危险化学品事故应急救援预案》，并指令县安委办通知安监、公安、宣传、消防、市管、气象、交通、卫生、环保等有关部门的相关人员赶赴现场。成立应急救援现场指挥部。在各单位的全力配合下，圆满完成此次应急救援任务。

## 九、应急救援演练具体流程脚本

| 序号 | 台词 | 背景 | 主持词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主席台、方阵人员、含参与演练人员就位 | 主持人（姓名）：请主席台领导就位，请参加演练人员、观摩演练人员按方阵就位。 |
| 2 |  | 待全体人员就位后 | 主持人： 同志们！为检验我县危险化学品涉及企业突发事件应急和处置快速反应能力，及时有效地处理事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，妥善处理善后事宜，维护社会稳定，由淳安县人民政府主办、淳安县安全生产监督管理局和淳安县公安局承办的“2018年淳安县危化品氯甲烷泄漏事故应急救援演练”今天在这里举行。在此，我代表承办方对本次活动给予大力支持的兄弟单位和企业单位表示衷心的感谢！ |
| 3 | 主持人： 应邀参加本次2018年淳安县氯甲烷泄漏事故应急救援演练的有：县委常委、常务副县长郑志光同志、县安监局局长童丰平同志、县府办副主任何钰杰同志、县公安局副局长胡金河同志、县消防大队教导员张光剑同志、县应急办、县宣传部、县市管局、县卫计局、县环保局、县交通局、县气象局、开发区管委会的有关领导。应邀观摩本次演练的单位有：县应急办、县各乡镇、县涉危经营企业等，让我们对他们的到来表示热烈的欢迎！ 一、本次演练目的：按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防安全法》、《危险化学品安全管管理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等的有关规定，以确保危险化学品泄漏事故发生时能迅速有效地进行应急救援，最大限度地减少人民生命财产损失。对我县危险化学品泄漏事故应急救援预案进行实战演练，检验预案的实际可操作性和有效性，进一步健全和完善我县危险化学品事故应急救援预案体系。 二、演练模拟情景：杭州天道实业有限公司氯甲烷罐区贮罐根部首道液相法兰垫片破损，造成氯甲烷大量泄漏。公司在抢险过程中，有人员冻伤、昏迷，受伤较重，情况危急。在情况危急之下，指挥部统一指挥，各单位全力配合，圆满完成应急救援任务。 三、演练指挥部组成： 演练总指挥： 淳安县委常委、常务副县长 郑志光 演练副总指挥：淳安县安监局局长 童丰平 淳安县人民政府办公室副主任 何钰杰 淳安县公安局副局长 胡金河 现场总指挥： 淳安县消防大队教导员 张光剑 现场总协调： 淳安县安监局副局长 姜建军 |
| 4 |  |  | 主持人：请本次演练活动总协调人，向演练总指挥报告演练准备情况。 |
| 5 | 总协调人姜建军：“报告演练总指挥，2018年淳安县氯甲烷泄漏事故应急救援演练各项工作已准备就绪、参演人员已全部到位，可以开始演练，请指示！” | 向演练总指挥报告。 |  |
| 6 | 演练总指挥郑志光：“好！现在我宣布：‘2018年淳安县氯甲烷泄漏事故应急救援演练’现在开始。” |  |  |
| 7 |  | 主席台领导不动。观摩单位代表到罐区泄漏现场观摩区观看演练。参演人员按要求退至事先确定的演练地点。 | 主持人：好，我们下面准备进行应急救援演练。 请参与演练的人员退至事先确定的演练地点。 观摩单位代表到罐区泄漏现场观摩区观看演练，人员不要随意走动，手机关机或静音，注意安全。 演练马上开始。 |
| 8 | 场景：各位领导、主持人、参演人员及观摩人员按要求各就各位，现场无人走动，保持安静。 |
| 9 |  | 此时杭州天道实业有限公司安排一名工作人员在罐区贮罐下方泄露处，往事先准备好的干冰注入热开水，模拟氯甲烷泄漏情景。 | 主持人：2018年11月30日14时30分许，杭州天道实业有限公司氯甲烷罐区贮罐根部首道液相法兰垫片破损，造成氯甲烷大量泄漏。值班人员巡查时发现情况，立刻向公司领导报告。 |
| 10 | 值班人员A：“报告倪总，我刚才巡查时发现贮罐下面出现大量氯甲烷泄漏，目前不明原因，泄露情况严重，请求启动公司应急救援预案！” 厂长倪继前：“好，立即启动公司应急救援预案，你马上通知公司救援小组进行救援。我立即向119和安监局报警报告。” 值班人员A：“是！” |  |  |
| 11 |  |  | 主持人：公司厂长倪继前根据险情，立即启动公司应急救援预案。 |
| 12 |  | 值班人员A向公司领导报告情况并接到指令后，立即通知公司检验人员及救援小组集结并赶赴泄漏点现场实施自救。 | 主持人：值班人员A向公司领导报告情况并接到指令后，立即通知公司检验人员及救援小组集结并赶赴泄漏点现场抢险。公司厂长倪继前立即向119和安监局报警报告。 |
| 13 | 厂长倪继前：“119吗？鼓山工业园区杭州天道实业有限公司厂区内发生危险化学品氯甲烷大量泄漏，情况危急，请求立即救援。报警人：倪继前，电话：13989866903。” 消防大队值班人员：“好的，我们马上出警。” 厂长倪继前：“安监局值班室吗？……（内容和前面基本相同）” 安监局值班人员：“好的，你们马上组织救援，注意救援人员自身安全，疏散周围人群车辆。我马上向领导报告，并建议启动县级应急救援预案。” 厂长倪继前：“好的！” | 公司厂长倪继前使用手机向119和县安监局报警报告。 |  |
| 14 |  | 杭州天道实业有限公司自救人员于现场集结，在厂长倪继前迅速下达救援任务后，公司展开自救。自救方法：立即停止一切生产作业，关闭所有紧急切断阀，开启消防喷淋系统，连接消防水枪，对泄漏出的氯甲烷浓雾稀释驱散。以棉被或麻袋片包裹泄漏点，让其结冰以减少泄漏量。在公司自救过程中有人员受伤，一位双手严重冻伤，一位因吸入一定量的氯甲烷气体，身体不适、头晕乏力，当场躺在地上。随着两位自救人员的受伤，公司自救失败，等待119增援。同时，公司自救人员将受伤人员转移至安全区域，立即开展现场应急处置和拨打120，对昏迷人员实施“心肺复苏术”，等待120救援。 | 主持人：氯甲烷为有毒化学品，对中枢神经系统有麻醉作用，急性中毒出现头痛、头晕、乏力、视物模糊、精神障碍，严重者躁动、抽搐、昏迷，亦能引起肝肾损害，并可引起皮肤冻伤，人吸入一定浓度量时可发生中毒。 氯甲烷本身属于中等毒性，具有乙醚嗅味，无色，极易燃，氯甲烷与空气混合后形成爆炸性混合物，遇火花或高热能引起爆炸，并生成光气。其次生污染物光气属于剧毒物质，一旦发生火灾爆炸以及毒物泄漏事故，可能会对环境和人体健康造成严重危害。 主持人：在事故刚发生时，由公司厂长倪继前任临时总指挥，并下达现场救援任务，立即停止一切生产作业，关闭所有紧急切断阀，开启消防喷淋系统，连接消防水枪，对泄漏出的氯甲烷浓雾进行稀释驱散。以棉被或麻袋片包裹泄漏点，让其结冰以减少泄漏量。在公司自救过程中有两位自救人员不慎受伤，一位双手严重冻伤，一位因吸入一定量氯甲烷气体，身体不适、头晕乏力，当场躺在地上，公司自救失败。此时，公司自救人员将受伤人员转移至安全区域，立即开展现场应急处置和拨打120，对昏迷人员实施“心肺复苏术”，等待119和120救援。 |
| 15 |  | 向童丰平、郑志光报告等场景略，由主持人串说完成。 | 主持人：119接警后，立即组织人员赶赴现场。 同时，县安监局值班人员向童丰平局长报告险情严重情况后，童局长立即报告郑志光常务副县长，请求启动县级急救援预案。郑志光常务副县长立即命令启动“淳安县危险化学品事故应急救援预案”。 得到县应急预案启动命令后，安监局马上通知： 1.通知公安局就近安排警力赶赴现场介入调查和维持秩序； 2.通知县市管局安排相关技术人员，赶赴现场做好救援技术保障工作。 3.通知卫计局就近安排卫生医护人员，携带救护工具赶赴现场，进行施救； 4.通知宣传部、交通运输局安排相关人员，提供机车设备赶赴现场，进行后勤协助及信息舆情导向和公开。 5.通知环保局、气象局安排环境勘查人员、气象监测人员赶赴现场进行环境影响布点监测。 6、通知辖区开发区管委会安排相关人员做好后勤保障工作。 |
| 16 |  | 10分钟后（假设），消防救援人员先期赶到现场。 消防人员到场后，迅速对事故现场危险区域实施警戒，防止事故扩散，并对事故危险区域氯甲烷浓度进行侦查检测，为进一步处置事故排查危险及解救被困人员，提供情报，做好铺垫。 | （▲县消防大队教导员进入现场后） 主持人：这时，距离杭州天道实业有限公司报告险情的时间，已经过去10分钟，119消防救援人员先期赶到现场，并立即对现场危险区域实施警戒，展开现场救援前期侦查检测，为进一步处置事故排查危险及解救被困人员，提供情报，做好铺垫。之后，120、110和县安监局救援人员也陆续赶到事故现场，并立即成立了现场救援指挥部，根据现场情况成立了“控制救援组、伤员救治组、疏散警戒组、后勤保障组、环境监测组。” 5个救援小组，并由消防大队教导员担任现场总指挥。 |
| 17 | 现场总指挥（消防大队教导员张光剑）：“请消防大队负责承担控制救援组相应职责，立即展开救援行动，掌握现场情况，注意自身安全，顺利完成救援任务。请企业救援人员做好配合工作。” | 消防大队接到现场总指挥的指令后，负责承担控制救援组相应职责，立即进入事故现场进行紧急救援。 |  |
| 18 | 卫计局：“报告现场总指挥，卫计局奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请卫计局负责承担伤员救治组相应职责，根据救援进度做好伤员救治工作。” 卫计局：“是！” 公安局（青溪派出所）：“报告现场总指挥，青溪派出所奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请派出所负责承担疏散警戒组相应职责，对事故可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行警戒管理。” 公安局（青溪派出所）：“是。” | （▲消防人员的救援行动与卫计局、派出所报到同时进行） 卫计局急救车辆停放在警戒区域外附近，卫计局立即向现场总指挥报到。之后，卫计局救护人员投入现场进行医疗救援。 接到指令后，派出所民警疏散厂区内工作人员，并设立警戒，对人员撤离区域进行警戒管理。 |  |
| 19 |  | 在开花水枪的掩护下，消防人员待氯甲烷浓度降低，全副武装迅速进入了罐区，对贮罐泄漏法兰进行初步堵漏作业。 同时，医护人员对安全区域的受伤人员进行紧急处置后，送上救护车，赶往医院。 | 主持人：消防人员全副武装，开启水泵利用水龙带（开花水枪）将泄漏出沉积在地面上的氯甲烷进行驱散稀释，防止氯甲烷形成爆炸极限浓度与火爆燃和危险范围扩大，负责测试浓度的消防人员用“氯甲烷浓度检测仪”检测周围的浓度，待氯甲烷浓度降低，2名经过培训的堵漏人员全副武装迅速进入了罐区，使用管道卡箍对贮罐泄漏法兰进行堵漏检验作业。 此时，两位受伤人员在医护人员现场紧急处置后，被送往医院。 由于贮罐泄漏点泄漏严重，堵漏困难，只能暂时堵住，需要执行第二方案。 |
| 20 | 消防中队负责人：“报告现场总指挥，经查，本次泄漏原因：贮罐根部首道液相法兰垫片严重破损，使用管道卡箍堵漏基本成功，但存在再次泄漏的可能，建议继续执行第二方案，将氯甲烷倒至2#贮罐。” 现场总指挥：“请立即执行‘倒罐’作业，直至倒空。” 消防中队负责人：“是。” | 消防中队负责人向现场总指挥报告现场堵漏情况。 |  |
| 21 |  | 收到“倒罐”作业指令后，消防人员协同天道实业公司运行工立即开启液态烃泵将1#泄露贮罐的氯甲烷导入2#空置的贮罐。 | 主持人：消防人员收到“倒罐”作业指令后，立即协同公司救援人员开启氯甲烷压缩机将1#泄露贮罐的氯甲烷导入2#空置的贮罐。 |
| 22 |  |  | （▲略做停顿后）主持人：此时宣传部、市管局、环保局、气象局、交通运输局、开发区管委会的救援力量相继赶到，并向现场总指挥报到。 |
| 23 | 宣传部：“报告现场总指挥，宣传部奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请宣传部协助后勤保障组，负责协调各新闻媒体单位准确把握舆论导向，及时准确发布事故信息。” 宣传部：“是！” 市管局：“报告现场总指挥，市管局奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请市管局协助控制救援组对泄漏罐体做好补漏技术支持。” 市管局：“是！” 气象局：“报告现场总指挥，气象局奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请气象局协助环境监测组，为事故现场提供有关的风向、风速等气象资料。” 气象局：“是。” 环保局：“报告现场总指挥，环保局奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请环保局负责承担环境监测组相应职责，做好即时监测，确定下风向污染区域浓度和范围，对事故造成的环境影响进行评估，必要时，制定和实施环境修复方案。” 环保局：“是！” 交通运输局：“报告现场总指挥，交通运输局奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请交通运输局负责承担后勤保障组相应职责，依据险情，必要时对下风向500米范围内居民群众进行撤离转移，同时按照现场救援需要，做好后勤保障工作。” 交通运输局：“是！” 开发区管委会：“报告现场总指挥，开发区管委会奉命赶到，请指示。” 现场总指挥：“请开发区协助后勤保障组，按照现场救援需要，配合交通局等部门，做好疏散及后勤保障工作。” 开发区管委会：“是！” | （▲消防人员的救援行动和各单位报告同时进行） 同时，宣传部、市管局、气象局、环保局、交通运输局、开发区管委会各救援力量的领队依次分别向现场总指挥报到。 报告完毕后，各救援队伍按照各自职责展开救援或者待命。 宣传部把握舆论导向和发布信息； 市管局对特种设备抢险堵漏进行技术支持； 气象局提供风向、风速等气象信息资料参考； 环保局工作人员做好浓度监测和影响评估； 交通运输局和开发区管委会协助做好后勤保障工作。一旦危险进一步扩散，立即紧急做好下风向500米范围居民群众的疏散转移工作。 |  |
| 24 |  | 假设“倒罐”作业持续了20分钟许。 | 主持人：（这部分介绍词根据救援进度自由控制语速） 根据本次模拟场景及演习规模，本次应急救援演练设以下五个专业工作组，并各自承担相应工作职责： 控制救援组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源并抢救被困受伤人员，根据危化品氯甲烷的化学性质，立即采用专用的防护用品及专用救援工具进行现场施救等。 伤员救治组负责在现场附近的安全区域设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院，根据伤情特点实施治疗与救护。 疏散警戒组负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散、及周围物资转移，并布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，对撤离现场工作区域的人员进行清点。 环境监测组负责对水体、土壤和空气等进行环境即时监测，确定危险物质成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。 后勤保障组负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送人员和抢险物资。宣传部负责把握舆论导向和事故信息发布。 五组各施其职相互协作。 |
| 25 | 疏散警戒组负责人（公安派出所负责人）：“报告现场总指挥，天道公司及车间人员已经撤离至上风向安全地点，应到**人，实到**人，无人员受伤中毒，请指示。” 现场总指挥：“好的。请与被疏散人员原地待命，继续做好警戒工作。” 疏散警戒组负责人（公安派出所负责人）：“是。” | 疏散警戒组向现场总指挥汇报疏散警戒情况。 |  |
| 26 | 环境检测组负责人（环保局负责人）：“报告现场总指挥，下风向检测完毕，下风向空气中氯甲烷含量恢复正常。” 现场总指挥：“好。请继续进行监测下风向空气指标，若有异常马上汇报。” 环境检测组负责人（环保局负责人）：“是。” | 环境监测组向现场总指挥汇报环境监测情况。 |  |
| 27 | （假设）倒罐持续大约20分钟之后…… |
| 28 |  |  | 主持人：时间过去20分钟，“倒罐”作业已完成，1#贮罐泄露处压力明显下降。消防中队负责人向现场总指挥报告“倒罐”及泄露情况。 |
| 29 | 消防中队负责人：“报告现场总指挥，‘倒罐’作业完成，泄漏处压力明显减小，是否使用专用工具进行修复堵漏。” 现场总指挥：“可以，请立即使用专用工具进行法兰修复堵漏。同时，请注意洗消作业的污水转至污水站。” 消防中队负责人：“是。” | 消防中队负责人向现场总指挥报告现场“倒罐”及泄露情况，同时接收洗消指令。 |  |
| 30 |  | 此时，控制救援组在消防人员、市管局以及天道公司技术人员的通力配合下，罐体泄漏点被成功堵漏，经检测确认堵漏成功。 | 主持人：此时，控制救援组在消防人员、市管局以及氯甲烷公司技术人员的通力配合下，罐体泄漏点被成功堵漏，经检测确认堵漏成功。 （待事故处理完后）下面请控制救援组报告危险源控制和救援情况。 |
| 31 | 控制救援组负责人（消防中队负责人）：“报告现场总指挥，事故现场危险源的险情已解除。受伤人员已顺利送往医院救治。目前正在做最后的现场清理工作。” 现场总指挥：“好！请开启液态烃泵，将氯甲烷从2号罐再倒回至1号罐。并继续清理现场，安排人员对事故现场周围情况再次进行隐患排查，一有新的险情，马上处置报告。” 控制救援组负责人：“是！” | 控制救援组负责人向现场总指挥报告。 |  |
| 32 |  | 消防人员对现场进行清场工作。同时开启液态烃泵，将氯甲烷从2号罐再倒回至1号罐，一切恢复正常。 | 主持人：（在救援接近结束的时候讲） 消防人员对现场进行清场洗消工作。同时开启液态烃泵，将氯甲烷从2号罐再倒回至1号罐，一切恢复正常。 此时，环境监测组工作人员已对事故造成的环境影响进行评估，并制定环境修复方案。县安监局的监察执法人员也对事故原因展开调查，以核实导致本次事故发生的隐患没能及时排查治理的原因，同时对全县涉危企业发出通知，要求全方位开展隐患排查，确保生产安全。 （▲待消防人员清理现场完毕后主持） 主持人：下面请控制救援组报告现场清理情况。 |
| 33 | 控制救援组负责人：“报告现场总指挥，现场清理完毕，已安排人员对事故现场周围检查无异常情况。救援工作已经结束，请指示！” 现场总指挥：“好的！” | 控制救援组负责人当面向现场总指挥报告。 |  |
| 34 |  |  | （需与环境监测组衔接之后再讲） 主持人：好！随着现场救援已成功控制险情的报告到达现场指挥部后，本次救援活动已经接近尾声。 下面请环境监测组报告环境监测情况。 |
| 35 | 环境监测组负责人：报告现场总指挥，经现场应急简易监测，主要污染指标已经得到有效控制，对周围空气影响不大，具体情况我们将布点采样，做进一步分析。报告完毕！ 现场总指挥：好！请尽快拿出监测结果，根据结果制定相应对策。 环境监测组负责人：“是。” | 环境监测组负责人向现场总指挥报告。 |  |
| 36 |  |  | 主持人：下面请伤员救治组报告伤员治疗情况。 |
| 37 | 伤员救治组负责人（卫计局）：“报告现场总指挥，经过县一医院初步会诊，受伤人员伤情稳定，没有生命危险。报告完毕！” 现场总指挥：“请卫计局继续落实好伤员治疗工作。” 伤员救治组负责人卫计局：“是！” | 伤员救治组负责人向现场总指挥报告。 |  |
| 38 |  |  | 主持人：下面请现场总指挥向本次演习总指挥报告本次应急救援总体情况。 |
| 39 | 现场总指挥：“报告总指挥，本次贮罐根部法兰垫片破损，出现氯甲烷泄漏、人员受伤抢险救援工作已经全部结束，险情已经排除、伤员已送医院救治、现场周围空气、水土环境影响不大，救援工作取得圆满成功！建议终止应急响应。报告完毕！” 郑志光：“同意终止本次应急响应。请有关单位继续做好有关善后事宜。” |  |  |
| 40 |  | 所有人员开始向主席台聚集。 | 主持人： 请大家返回主席台。参演人员、观摩人员方阵列队。 通过紧张有序的救援工作，本次氯甲烷泄漏、人员受伤事故已经得到有效控制，现场已经全部清理。事故救援中受伤人员没有生命危险，已送医院治疗。事故现场周围环境没有多大影响。演习获得圆满成功。 |
| 41 | 场景：待所有人员整齐就位 |
| 42 |  |  | 主持人：现在请本次演练活动副总指挥、淳安县安监局局长童丰平，对本次救援演练进行点评。 |
| 43 | 童丰平：(点评) | （点评稿自备） |  |
| 44 |  |  | 主持人：好，感谢童局长的精彩点评，我们在演练结束后一定根据本次演练的实际情况和刚才童局长的点评，形成演练评估报告，查找不足，修订完善《淳安县危险化学品应急救援预案》，使应急救援预案更具针对性、指导性和可操作性。 |
| 45 |  |  | 主持人：下面，请本次演习总指挥、淳安县人民政府常务副县长郑志光宣布演练结束。 |
| 46 | 郑志光： “在各部门的密切配合下，在同志们辛苦努力下，本次应急演练取得了圆满成功。下面我宣布‘2018年淳安县氯甲烷泄漏事故应急救援演练’圆满结束”！ | 宣布演练结束后，领导视情况是否讲话、指示。 |  |
| 47 |  |  | 主持人：好，演练结束，请大家有序离开演练现场。 |

备注：

1、与会人员应于演练当天14时自行到杭州天道实业有限公司（千岛湖镇永兴路331号）演练现场，在指示牌和工作人员引导下停放好私人车辆；

2、有演练任务的职能部门和个人（安监局、公安局、宣传部、市管局、环保局、卫计局、气象局、交通运输局、开发区管委会、消防大队、交警大队）应于演练当日上午10时自行到达现场，参加预演（具体时间另行通知）；

3.主席台设坐席两排，前排设郑志光（总指挥）、何钰杰（副总指挥）、童丰平（副总指挥）、胡金河（副总指挥）、张光剑（现场总指挥）、主持人席签，后排设宣传部、市管局、卫计局、环保局、气象局、交通运输局、开发区管委会、交警大队席签。

## 十、应急救援演练场地位置

## 十一、演练单位平面示意图

十二、预演安排

1、参加预演单位

安监局、公安局、宣传部、市管局、卫计局、环保局、交通运输局、开发区管委会、消防大队、交警大队、杭州天道实业有限公司、主持人。

2、预演时间安排

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 9:30 | 人员签到。 |
| 9:50 | 有台词的人员集中，讲解演练方案。主持人熟悉主持词。 |
| 10:00 | 进行第一次预演。 |
| 10:30 | 人员集中，对第一次预演进行交流总结。 |
| 10:50 | 进行第二次预演。 |
| 11:20 | 人员集中，对第二次预演进行交流总结。 |
| 11:30 | 中餐，休息。 |
| --------- | ---------------------------------------------- |
| 13:30-14：00 | 观摩单位签到。 |
| 14:00 | 主席台前列队准备正式演练。 |