招标需求

一、项目概况

1、本项目为零星维修工程和应急抢修工程，主要内容包含但不限于：

1）零星粉刷、油漆工程（如翻新工程，包含旧油漆及粉刷铲除、垃圾清运等）；

2）钢化玻璃采购及更换（含破损玻璃拆除、垃圾清运等）；

3）零星墙砖及地砖铺贴（含破损墙地砖拆除、基面处理、垃圾清运等）；

4）卫生间、墙体、楼板、屋面等漏水修复（含查漏、堵漏、垃圾清运等）；

5）卫生间管道井内给排水主管道维修（含管道井拆除及修补、垃圾清运等）；

6）墙体内暗敷管道维修（含漏点查找及因维修凿除的墙面、粉刷层、涂料层修补，垃圾清运等）；

7）集成吊顶安装（含龙骨安装及旧龙骨旧吊顶拆除、垃圾清运等）

8）蹲坑及台盆等卫浴洁具更换（含旧蹲坑及台盆等卫浴洁具拆除、垃圾清运等）；

9）石膏板更新（含旧石膏板拆除、垃圾清运等）；

10）墙内暗敷电路维修（含旧线拆除，新线暗敷，墙面修补，垃圾清运等）；

11）门窗维修（含旧门窗拆除、维修、更换、垃圾清运等）；

12）市场内市政给排水管道、阀门、水表、井体维修（含漏点查找、土方回填、绿化恢复、垃圾清运等）；

13）市场内市政管道清淤疏通（含修复、垃圾清运等）；

14）市场内道路照明、景观照明设施维修（含拆除、维修、更换、垃圾清运等）；

15）路面破损修复（含垃圾清运等）；

16）护栏维修（含旧护栏拆除，新护栏维修、加固、更换，垃圾清运等）；

17)采购人要求的其他维修项目。

二、项目预算组成

（本项目年度维修预算控制在95万元，以下项目预算组成仅作为项目审批使用，不作为结算依据，结算时按商务条款中的结算方式执行）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电活动地板维修 |  | M2 | 20 | 292.90 | 5858 |
| 2 | 木质地板更换 |  | M2 | 20 | 186.85 | 3737 |
| 3 | 实木防火门 | 1.实木乙级防火门 | M2 | 10 | 650 | 6500 |
| 4 | 铁质防火门 | 1.铁质乙级防火门 | M2 | 15 | 989 | 14835 |
| 5 | 卷闸门维修 |  | M2 | 100 | 201 | 20100 |
| 6 | 卷闸门电机更换 |  | 套 | 5 | 1436 | 7180 |
| 7 | 零星粉刷、油漆工程 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 3.抹灰面铲涂料 | M2 | 2100 | 50 | 105000 |
| 8 | 桥架内强电检修 | 1.沿桥架检查，损坏部分更换，小破损用绝缘胶布包扎 | 项 | 1 | 人工+材料 | 30000 |
| 9 | 零星墙砖及地砖铺贴 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 10000 |
| 10 | 屋面SBS卷材防水 | 1.SBS铲除 2.垃圾清理外运 3.立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 4.裂缝灌浆 5.平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | M2 | 1600 | 40 | 64000 |
| 11 | 墙体拆除 | 1.1.无筋混凝土基础拆除 2.挖掘机挖石渣 装车 3.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m) | M3 | 100 | 260 | 26000 |
| 12 | 摊位内增设插座及开关 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 10000 |
| 13 | 灯具安装 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 10000 |
| 14 | 不锈钢防盗窗安装 |  | M2 | 20 | 210 | 4200 |
| 15 | 卫生间管道井内给排水主管道维修 |  | M | 100 | 95 | 9500 |
| 16 | 墙体内暗敷管道维修 |  | M | 100 | 115 | 11500 |
| 17 | 集成吊顶安装 |  | M2 | 50 | 55 | 2750 |
| 18 | 蹲坑及台盆等卫浴洁具更换 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000 |
| 19 | 石膏板更新 |  | M2 | 40 | 50 | 2000 |
| 20 | 墙内暗敷电路维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 20000 |
| 21 | 木质门窗维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 10000 |
| 22 | 市场内市政给排水管道、阀门、水表、井体维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 9000 |
| 23 | 市场内污水排水管安更换 |  | M | 200 | 43.2 | 8640 |
| 24 | 市场内道路照明、景观照明设施维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 25000 |
| 25 | 钢化玻璃门窗维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 15000 |
| 26 | 混凝土路面破损修复 |  | M2 | 300 | 84.78 | 25434 |
| 27 | 护栏维修 |  | M | 80 | 360 | 28800 |
| 28 | 中粒性沥青混凝土路面（机） |  | M2 | 400 | 40.34 | 16136 |
| 29 | 木质柜架 |  | M | 30 | 440 | 13200 |
| 30 | 日常石材地面锁碎维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 22000 |
| 31 | 摊位墙体拆除封筑 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 30000 |
| 32 | 楼板漏水托盘制做安装 |  | 项 | 1 | 人工+村料 | 6630 |
| 33 | 集水井排水管网维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 10000 |
| 34 | 日常其他各类锁碎维修 |  | 项 | 1 | 人工+材料 | 354000 |
| 35 | 不锈钢管栏杆更换 |  | M | 20 | 250 | 5000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 950000 |

备注：上表中以项为单位的项目最终以实际发生的工程量结算，项目能套定额综合单价的则以定额综合单价和实际发生的工程量组价结算，实际施工中未按项目特征进行施工项目以市场价（询价）进行组价结算，实际施工内容不仅限于上表内容。

三、服务要求

1、维修时不得影响市场内的经营，维修的时间、区域顺序应无条件服从业主的安排。

2、确认项目后，承包人应将施工计划以书面形式提交各市场，并在进场前做好相关沟通及准备，承包人不得以任何形式转包或转让该项目，一经发现，要承担相关责任，且该项目不予支付。承包人应在施工前后采集好现场的各类照片资料（包括事前事后事中实地照片），汇总后作为决算资料报各市场处。

3、小量的零星维修过程中产生的材料搬运及维修前后垃圾清理，不另行计费。

4、加强对施工人员文明教育，做好市场公共财物及经营户私人物品的保护工作，如有损坏、失窃，由承包人负责修复赔偿。

5、施工时，做好对其他建筑物的保护工作，如有损坏或污染，由承包人负责修复或清洁。

6、施工时，需养护项目对施工项目要做好养护及保护措施。

7、承包人需承诺在市场派驻固定施工管理人员至少1人，应急维修须在2小时内响应，零星维修须在24小时内响应。

8、要求质量标准：施工质量应严格依照国家工程施工相关规范以及甲方要求施工，施工质量必须经相关部门及甲方验收合格，否则中标方必须无条件承担返工费用及其他相关损失费用。

9、服务期限：壹年。

10、质保期限：不少于一年，国家规定按国家规定执行。

11、履约保证金：合同签订前5个工作日内缴纳合同金额1%的履约保证金，合同履行完毕后转为质保金，质保满后无服务和质量问题无息退还。

四、工程安全事项及违约责任

1、承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2、承包人应严格按国家有关规定，为本项目所有维修人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

3、承包人应实施严格的各类安全防护措施，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，并对维修工程现场的安全负责，接受招标人的现场代表对安全措施的监督。承包人在维修期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标人概不负责。由于承包人安全措施不力、维修工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由承包人自负，招标人保留追究责任的权利。

4、维修期间承包人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，承包人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5、维修过程中，承包人必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

6、承包人不服从管理、不能满足公司要求的，公司有权停止发包。

五、其它商务条款

1、工程结算时套用《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》定额，工程结算价款=审计单位审核认定的结算标准价x（1-中标优惠率）—处罚费用+奖励费用，甲定费用以签证价格结算，仅计税，不计费，不优惠；材料价格按实际施工期间平均信息价结算。

2、能套定额的按定额结算，不能套用时按甲定费用以签证价格结算（派单时明确, 签证价格以经审计后的市场价为准）。

3、转帐支付。一年审计一到两次，按实际完成的工程量经审计后一次付清工程款。